9  класс

Практическая  часть  зачета  по теме  «Колебания  и волны»

Вариант 1

1.Почему  при  закрытых  дверях  и окне  шум  с  улицы  или из  коридора  в  комнате  менее  слышан? Воздух  значительно  хуже  проводит  звук,  чем  дерево  или  стекло.

2. Если  взять   прочную  бечевку (60 см)  и  привязать  к  ней  в  середине   металлическую  ложку,  концы  бечевки привязать  к  указательным  пальцам   и  заткнуть   уши  пальцами,  наклонившись    вперед,  чтобы ложка  свободно  повисла  и  столкнулась   с  краем  стола, то   послышится  звук,  напоминающий  колокольный  звук.  Почему?

3. Когда  мы   держим   стакан  в руке  и размешиваем  чай  в нем  ложкой, то слышим  звук. Затем,  поставив    стакан  на  стол  и  продолжая  мешать  чай,  мы  слышим  другой  звук. Почему?.

4.  Когда гроза,  как  можно  определить  на  каком  расстоянии  находится  эпицентр  грозы?

5. Почему  кричат?

6. Что  вы  слышите и почему, если  на  газету  насыпать  небольшую  горку   сухого  песка  и начать катать  по нему  тяжелую  цилиндрическую  гирьку?

7. Какова  частота  колебаний  математического   маятника длиной  2,5 м?

8. Ультразвуковой  сигнал  с  частотой 30кГц возвратился  после  отражения  от  дна  моря  на  глубине  150 м  через 0,2 с. Какова  длина  волны?

9.Ухо  человека  наиболее  чувствительно  к  частоте  355  Гц. Определите  для   этой частоты  длину  звуковой  волны  в  воздухе  при  температуре  200 С. Скорость  звука  в  воздухе   355  м/с.

10. Определите  ускорение свободного  падения  на  поверхности  планеты  Марс при  условии,  что  там  математический  маятник  длиной 0,4 м  совершил  бы 20  колебаний  за  40  с.

11.Какой   жесткости  следует  взять  пружину,  чтобы  груз  массой  0,1 кг  совершал  свободные  колебания  с  периодом  0,3 с?

12. За  какой  промежуток  времени распространится  звуковая  волна в  воде  на  расстоянии  29  км,  если  ее  длина  равна  7,25 м,  а  частота  колебаний  200Гц?

9 класс

Практическая  часть  зачета  по теме  «Колебания  и волны»

Вариант 2

1.Почему  при  закрытых  дверях  и окне  шум  с  улицы  или из  коридора  в  комнате  менее  слышан? Воздух  значительно  хуже  проводит  звук,  чем  дерево  или  стекло.

2. Если  взять   прочную  бечевку (60 см)  и  привязать  к  ней  в  середине   металлическую  ложку,  концы  бечевки привязать  к  указательным  пальцам   и  заткнуть   уши  пальцами,  наклонившись    вперед,  чтобы ложка  свободно  повисла  и  столкнулась   с  краем  стола, то   послышится  звук,  напоминающий  колокольный  звук.  Почему?

3. Когда  мы   держим   стакан  в руке  и размешиваем  чай  в нем  ложкой, то слышим  звук. Затем,  поставив    стакан  на  стол  и  продолжая  мешать  чай,  мы  слышим  другой  звук. Почему?.

4.  Когда гроза,  как  можно  определить  на  каком  расстоянии  находится  эпицентр  грозы?

5. Почему  кричат?

6. Что  вы  слышите и почему, если  на  газету  насыпать  небольшую  горку   сухого  песка  и начать катать  по нему  тяжелую  цилиндрическую  гирьку?

7. Какова  частота  колебаний  математического   маятника длиной  2,5 м?

8. Ультразвуковой  сигнал  с  частотой 30кГц возвратился  после  отражения  от  дна  моря  на  глубине  150 м  через 0,2 с. Какова  длина  волны?

9.Звуковая  волна распространяется в  стали    со  скоростью 5000 м/с. Определить   частоту  этой  волны,  если  ее  длина  6,16 м.

10.Какова  длина  математического  маятника,  совершающего  гармонические  колебания  с  частотой  0,5 Гц на  поверхности  Луны? Ускорение  свободного  падения  на  Луне  1,6 м/с2.

11.Определить  промежуток  времени,  в  течение  которого  тело  массой  3,6  кг  совершит  20  колебаний  на  пружине жесткостью 10Н/м.

12. Волна  от  парохода,  плывущего  по озеру,  дошла  до  берега  через  1  минуту.  Расстояние  между  двумя  соседними  «горбами» волны  оказалась  равным  1,5  м,  а  время   между  двумя  последовательными  ударами   о  берег  2 с.  Как   далеко  от  берега  проходил  пароход.